|  |  | Wymiana przykanalików budynek ul. Słoneczne 5 |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : Wymiana przykanalików budynek ul. Słoneczne 5 |
| ADRES INWESTYCJI | : | 37-500 Jarosław |
| INWESTOR | : | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu |
| ADRES INWESTORA | : ul. Poniatowskiego 45C, 37-500 Jarosław |
| BRANŻA | : | Budowlana |
| DATA OPRACOWANIA |  | : Luty 2022 |
| Stawka roboczogodziny | : |  |
| Poziom cen | : |  |
| NARZUTY |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] ............................................ |  |
| Koszty zakupu [Kz] ................................................ |  |
| Zysk [Z] .................................................................. |  |
| VAT [V] .................................................................. |  |

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Luty 2022

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis | Klucz wy- | Jedn. mia- | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny |  | konaw- | ry |  | zł | zł |
|  |  |  | czy |  |  |  | (6 x 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wymiana przykanalików budynek ul. Słoneczne 5 |  |  |  |  |  |
| Odcinki między 1 a 2 klatką m.b 5, między 3 a 4 klatką mb. 4 i między 3 a k klatką mb.2 |  |  |  |
| Przedmiar jako suma zadania razem 11 mb. Rura PCV DN 160 SN 8 lita ścianka 4.7 mm |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o |  | m3 | 21 |  |  |
|  | 0102-05 | szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. |  | m | 11 |  |  |
|  | 0408-02 | 160 mm |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2-18 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli- |  | szt | 5 |  |  |
|  | 0421-02 | chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR-W 2-18 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi " |  | szt | 3 |  |  |
|  | 0527-01 | PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nomi- |  |  |  |  |  |
|  |  | nalnej 210 mm |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-05II | Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przy- |  | kpl. | 3 |  |  |
|  | 0219-03 | kanalików |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem |  | m3 | 14 |  |  |
|  | 0105-02 | ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm w gr.kat. III |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-21 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na |  | m2 | 14.11 |  |  |
|  | 0401-01 | gruncie kat.I-II bez nawożenia |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-21 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem |  | m3 | 9.38 |  |  |
|  | 0218-01 | na terenie płaskim |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337